| Kosztorys ofertowy |
| --- |
| „Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Radzanów” |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. Przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0508-05 analogia | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku | m2 | 535.520 |  |  |
| 2 d.1 | 2 KNR-W 4-01 0441-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych – ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm | m2 | 535.520 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0506-05 analogia | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 72.000 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-04 0506-06 analogia | Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku | m | 56.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 57.264 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 36.594 |  |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe |  |
| 2 |  | Krycie dachu |
| 7 d.2 | KNNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 | 535.520 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24cm z tarcicy nasyconej | m2 | 535.520 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0410-03 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 z tarcicy nasyconej | m2 | 535.520 |  |  |
| 10 d.2 | NNRNKB 202 0535-03 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 45 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 535.520 |  |  |
| 11 d.2 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 92.764 |  |  |
| 12 d.2 | NNRNKB 202 0539-01 | (z.Vl) Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż gąsiorów | m | 36.000 |  |  |
| 13 d.2 | NNRNKB 202 0540-01 analogia | (z.Vl) Wykonanie podbitki okapu | m2 | 41.520 |  |  |
| 14 d.2 | KNR-W 2-02 0524-01 analogia | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 125 mm | m | 72.000 |  |  |
| 15 d.2 | KNR-W 2-02 0524-03 analogia | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – leje spustowe | szt | 7.000 |  |  |
| 16 d.2 | KNR-W 2-02 0531-04 analogia | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110mm | m | 56.000 |  |  |
| Razem dział: Krycie dachu |  |
| 3 |  | Renowacja dachu |
| 17 d.3 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 822.600 |  |  |
| 18 d.3 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 792.130 |  |  |
| 19 d.3 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowania emulsją | m2 | 792.130 |  |  |
| 20 d.3 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 741.350 |  |  |
| 21 d.3 | KNR 0-23 2612-07 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 44.680 |  |  |
| 22 d.3 | KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 456.500 |  |  |
| 23 d.3 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 792.130 |  |  |
| 24 d.3 | KNR 0-23 0933-02 0933-07 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 100cm | m2 | 693.050 |  |  |
| 25 d.3 | KNR 0-23 0933-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ścieżka o szer, do 30 cm | m2 | 44.680 |  |  |
| 26 d.3 | KNR AT-31 0505-03 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy – wykonany ręcznie na ścianach | m2 | 54.400 |  |  |
| 27 d.3 | KNR-W 4-01 0323-03 Analogia | Obsadzenie podokienników z twardego PCV szer. 30cm do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt | 42.000 |  |  |
| 28 d3 | KNR 2-02 r.16 z.sz 5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) |  |  |  |  |
| Razem dział: Renowacja elewacji |  |
| 4 | Wywóz materiałów z rozbiórki |
| 29 d.4 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odległość 20 km | m3 | 2.000 |  |  |
| Razem dział: Wywóz materiałów z rozbiórki |  |