GMINA  RADZANÓW

26-807    RADZANÓW

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  nr  1/2008

Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla O.S.P. w Radzanowie

wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

##### 1. Nazwa (firma) oraz  adres Zamawiającego;

Gmina Radzanów

NIP 798-124-90-90

Tel. (048) 613 63 62 wewn. 26, Fax  (048) 613 63 62 wewn. 28

e-mail: biuro@radzanow.pl

strona internetowa:  www.ugradzanow.bip.org.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia;

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  Nr  164, poz. 1163 z późn. zm.) zwanej w dalszej części niniejszej specyfikacji „ustawą Pzp”.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  jest na podstawie art. 39 w związku z art.10 w/w ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

3. Opis przedmiotu zamówienia;

3.1. Nazwa zamówienia:

Dostawa używanego samochodu pożarniczego średniego na podwoziu nie starszym niż 15 lat, silnik Diesel, wspomaganie kierownicy, kabina załogi -  jednomodułowa jednoczęściowa – czterodrzwiowa na 6 osób  z szybami opuszczanymi.

1.  Elementy nadwozia – nowe, w tym kabina:

-  wykonana z oryginalnych elementów tłocznych, z ociepleniem ścian, sufitu, podłogi,

-  wyłożenie wykładziną miękką, kolorową sufitu i ścian,

-  podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową,

-  siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane z pomieszczeniem na drobne narzędzia,

-  w suficie uchwyty do trzymania,

-  uchwyty zewnętrzne ułatwiające wsiadanie,

-  barierka wewnętrzna rurowa, mocowana pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami,

-  wieszaki na odzież,

-  stopnie rurowe wejściowe wyłożone blachą aluminiową,

-  wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu „Motoroli”, radia, sterowania sygna-

łami uprzywilejowanymi itp

-  w  środku kabiny zespolonej w suficie –  specjalna półka na drobny sprzęt,

-  dywaniki na podłodze w kabinie (kierowca + dowódca),

-  „chlapacze” przy kabinie,

-  na drzwiach wewnętrznych specjalna kieszeń na dokumenty (kierowca),

-  zamocowane osłony przeciwsłoneczne, pióra wycieraczek,

-  dodatkowe ogrzewanie wodne kabiny załogi,

-  tapicerowane siedzenia kierowcy i dowódcy.

2.  Nadbudowa pożarnicza nowa, w tym:

-  konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczona antykorozyjnie,

-  pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,

-  nadkola z blachy aluminiowej,

-  7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych, obniż

-  żaluzje pyło- i wodoszczelne,

-  żaluzje wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, uniemożliwiający  samoczynne

opadanie, oraz zamki zamykane 1 kluczem,

-  schowki wyłożone blachą aluminiową, ścianki blachą gładką, a spód blachą łezkową,

-  z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

-  w lewym tylnym schowku miejsce na agregat prądotwórczy i motopompę pływającą typu

NIAGARA na wysuwanym podłożu,

-  schowki przeznaczone na osprzęt wodny, wyposażone w stojaki na:

-     węże ø 52  - 10 szt.,

-     węże ø 75  -   8 szt.,

-     mocowanie prądownic ø 52  - 2  szt., i ø 75  - 1 szt.,

-     miejsce na pilarki do drewna i betonu,

-  schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji, oświetlenie   pola

pracy przed schowkami sterowane ręcznie,

-  z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach nierdzewna, lampa niebieska LBO,

-  powierzchnia dachu oraz balustrada wyłożona blachą aluminiową łezkową,

-  na dachu wyprowadzenie do montażu działka wodno-pianowego oraz uchwyty do mocowania

drabiny DW-10, węży ssawnych, stojaka i klucza hydrantowego i.t.p.,

-  z tyłu pojazdu po lewej stronie miejsce na maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie.

3.  Instalacja  wodno-pianowa:

-  zbiornik wodny  2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy,  zabezpieczony

obustronnie lakierami antykorozyjnymi,

-  zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu króciec 1 x 75,

-  zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

-  montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2 x 75,

-  wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2 ½”,

-  wyjście na szybkie natarcie niskociśnieniowe wyprowadzone na kolektorze z zaworem,

-  układ zraszaczy z czterema dyszami,

-  linia szybkiego natarcia z układem zwijania, wężem 40 mb i prądownicą PW25 Turbo Jet

4.  Instalacja autopompy:

-  autopompa  A 16/8, o wydajności 1600 l/min. montowana z tyłu pojazdu, napędzana  przez

przystawkę odbioru mocy, 2 wały napędowe i wał pośredni

-  tablica sterująca pracą autopompy z tyłu pojazdu (manometr, obroty silnika, elektroniczny

wskaźnik poziomu wody, wyłącznik silnika pojazdu).

5.  Instalacja  elektryczna posiadająca:

-  oświetlenie kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego,

-  oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego (3 lampy LBO niebieskie w koszach  ochronnych

oraz montaż sygnału dźwiękowego z mikrofonem),

-  maszt oświetleniowy: podnoszenie pneumatyczne, pochył i obroty najaśnic sterowane elektrycznie za pomocą pilota (bez agregatu prądotwórczego),

-  zamontowany sygnał cofania, dźwiękowego, z lampą pulsującą niebieską,

-  zamontowane lampy obrysowe,

-  zamontowane lampy odblaskowe boczne,

-  zamontowane tylne lampy (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania,

przeciwmgielne),

-  zamontowane lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

-  podstawki gumowe pod akumulatory,

-  możliwość montażu radiostacji i radia

-  lampy oświetlenia bocznego, zewnętrznego nad żaluzjami - pole pracy wokół nadwozia wraz z

osłonami (5 szt.)

6.  Lakierowanie i konserwacja.

-  malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami,

-  zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,

-  samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym,

-  zakonserwowane podwozie,

-  wykonanie napisów bocznych OSP oraz numerów operacyjnych.

Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony. W przypadku sprowadzonego z poza terytorium Polski samochodu  nie zarejestrowanego i nie ubezpieczonego, samochód winien być oclony, posiadać badanie techniczne rozszerzone, aktualną opinię techniczna rzeczoznawcy o oferowanym pojeździe  i opinię Zespołu Technicznego ZW ZOSP RP odnośnie stanu pojazdu i przydatności z operacyjnego punktu widzenia.  Trzy zdjęcia: bok, perspektywa z tyłu i z przodu.

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 34.14.42.10-3

4. Termin wykonania zamówienia:  do 30 września 2008.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków;

5.1. Warunki ogólne

5.1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;

b) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu  o art. 22 ust. 1 
pkt 1 – 3 ustawy Pzp;

5.2.1. Wykonawca musi wykazać, że:

a/ posiadaja uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

c/ posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli dostarczone  informacje są nieprawdziwe.

5.3. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące        wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)

5.3.1. Wymagania określone w pkt 5.1.1.a) z wyjątkiem przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (uczestników konsorcjum, spółki cywilnej).

Wymagania wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp mają zastosowanie do konsorcjum, spółki cywilnej.

5.3.2.Wymagania określone w pkt 5.1.1.b) i 5.2 winny być wspólnie spełnione przez Wykonawców.

5.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

5.4.1. Potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. nastąpi w oparciu 
o dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości złożonych w dokumentach informacji.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamożnienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust.4 ustawy Pzp.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków ogólnych określonych w pkt 5.1. niniejszej specyfikacji, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

6.1.0 Wypełniony druk oferty(sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji).

6.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji).

6.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

6.2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w pkt 5.2. niniejszej specyfikacji, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

6.2.2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach niniejszego projektu do wysokości minimum 50 000 PLN. Informacje zawarte w ww. dokumentach  winny stanowić potwierdzenie spełnienia warunku podanego w pkt 5.2.1.d) niniejszej specyfikacji.

6.2.3

a)     Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony – kopia dowodu rejestracyjnego.

b)     W przypadku sprowadzonego z poza terytorium Polski samochodu  nie zarejestrowanego i nie ubezpieczonego, samochód winien być oclony, posiadać badanie techniczne rozszerzone, aktualną opinię techniczną rzeczoznawcy o oferowanym pojeździe i opinię Zespołu Technicznego ZW ZOSP RP odnośnie stanu pojazdu i przydatności z operacyjnego punktu widzenia ( kopie dokumentów).

c) Trzy zdjęcia: bok, perspektywa z tyłu i z przodu.

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), wówczas dokumenty wymienione w pkt  6.1.2., winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej).

Dokumenty wymienione w pkt 6.1.1.,  winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ustanowiony pełnomocnik (lider).

Dokumenty wymienione w pkt  6.2.2.,winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymagane warunki.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika  (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie 
z pełnomocnikiem (liderem).

6.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty Wykonawca składa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605).

6.5. Dokumenty, o których mowa w punktach 6 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego (nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

7.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

7.4. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie  przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. oraz zamieszczona na stronie internetowej na której jest zamieszczona specyfikacja. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

7.6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

7.7.  Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 Barbara Wesołowska

tel. (048) 613 63 62 wewn. 26,    fax (048) 613 63 62 wewn. 28.

8. Wymagania dotyczące wadium;

8.1.  Zamawiający nie wymaga wadium.

9. Termin związania ofertą;

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

10.1. Zaleca się, aby Wykonawca  zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10.2. Na zamówienie, o którym mowa w niniejszej specyfikacji Wykonawca składa jedną ofertę,
w jednym egzemplarzu. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako podwykonawca.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

10.3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.4. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz opieczętowana i podpisana. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być czytelne. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Oferta (wypełniony druk oferty – zał. nr 1 do SIWZ) powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty wraz z pieczęciami imiennymi i pieczęcią firmową.

Załączniki do oferty, w tym dokumenty potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winny być podpisane tak jak druk oferty (zał. nr 1 do SIWZ) lub przez jedną z osób upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dopuszcza się podpisywanie druku oferty i załączników do niej oraz potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) pod warunkiem dołączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby podpisującej.

Zawarte w druku oferty oświadczenia i zobowiązania winny być zaakceptowane przez Wykonawcę.

Wszystkie dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron/kart wpisana do oferty.

Przy składaniu ofert wspólnych (konsorcjum, itp.), w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: „konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”, itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm.

Druk oferty i załączniki do oferty winny być podpisane zgodnie z wymogami podanymi w tych drukach.

  - Oferta winna zawierać:

10.5.1. Wypełniony druk oferty wraz z zaakceptowaniem oświadczeń i zobowiązań podanych 
w tym druku (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji).

10.5.2.  Pełnomocnictwo dla jednego Wykonawcy do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

10.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (dotyczy Wykonawców, którzy udzielili pełnomocnictw innym osobom).

10.5.4. Dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

10.6. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, wskaże w ofercie nazwy podwykonawców oraz określi rodzaj i wartość robót, jaki zamierza im powierzyć.

10.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

10.8. Wykonawca zamieści ofertę w dwóch nieprzejrzystych i szczelnie zamkniętych kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), które:

- będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w pkt 1,

- będą posiadać oznaczenia: "Oferta na: Dostawę samochodu strażackiego dla O.S.P. w Radzanowie".

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

10.9. Wykonawca może wprowadzić w złożonej ofercie zmiany lub wycofać ofertę z przetargu. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia przez Zamawiającego zmian w ofercie lub wycofania oferty z przetargu jest pisemne jego powiadomienie, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt 11.1 niniejszej specyfikacji.

W przypadku zmiany ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę zamienną, zawierającą wypełniony druk oferty (druk stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji) z adnotacją CENA OFERTOWA ZAMIENNA wraz z uaktualnionym kosztorysem ofertowym. Cena ofertowa zamienna będzie ceną oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt 10.8, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

10.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

10.11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

10.12. Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ofercie.

10.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

10.14. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Radzanowie, 
26-807 Radzanów   w pok. 17 tj. SEKRETARIAT nie później niż do dnia 9 lipca 2008r. do godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, w tym również drogą pocztową, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania kopert wewnętrznych po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.2 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  9 lipca 2008 r. o godz. 1015 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na przetarg.

Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Radzanowie, 26-807 Radzanów, pok. Nr- 12 tj. sala konferencyjna.

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

Koperty oznaczone "WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane

11.5. Informacje o których mowa w pkt. 11.3 i 11.4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny;

12.1. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

a) cena ofertowa zostanie podana przez Wykonawcę w oparciu o wypełniony druku oferty  z podanie wartości brutto, podatku VAT. Zmiana ceny ofertowej (np.: upust, doliczenie, itp.) może być wprowadzona jedynie w trybie określonym w pkt 10.9 niniejszej specyfikacji.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

13.1.1 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące im odpowiednio wagi procentowe:

- cena brutto najniższa za realizację całego zamówienia – 100%

13.1.2.Ocena ofert dokonywana będzie  według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej brutto

C= ((((((((((     x  waga kryterium

cena oferty badanej brutto

13.1.3. Ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

13.1.4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium  oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

13.1.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

- dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

13.3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać:

a) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz sprawdzenia informacji zawartych w ofercie;

13.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe (zgodnie z art.88 ustawy) w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, a także nie wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty.

13.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

13.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy  złożyli oferty, o ;

14.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w  kryterium – cena oferty i punktację.

14.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp na stronie internetowej na której zamieszczona jest niniejsza specyfikacja oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

14.5. Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Zamawiającego w w/w zawiadomieniu.

14.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

14.7.  Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

16. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

17.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

17.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte 
w ustawie  Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych;

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych.

19. Umowa ramowa;

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3

20.1. Zamawiający przewiduje dokonanie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  „ustawą Pzp”.

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe;

21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

22.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą;

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

23.2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

24. Aukcja elektroniczna;

24.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

25. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu;

25.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

26. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia  podwykonawcom;

26.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców.

27. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

27.1 Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią:

a) druk oferty Wykonawcy (zał. nr 1),

b)  projekt umowy (zał. Nr 2),

c) druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3),

Specyfikację  zatwierdził:

Wójt Gminy Radzanów

Stanisław Fatek

Radzanów, dnia 01.07.2008r.

Załączniki:

Zał. nr 1

do SIWZ –1/2008

..............................................................................................

………………………………………...................................

/nazwa (firma) Wykonawcy/

..............................................................................................

/dokładny adres/

..............................................................................................

/tel./		              /fax/

..............................................................................................

/REGON/	             /NIP/

..............................................................................................

Internet:     /http/                              /e-mail/

# OFERTA  WYKONAWCY

Gmina Radzanów

26 – 807 Radzanów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia  oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji :

1. Oferujemy dla O.S.P. w Radzanowie dostawę używanego samochodu pożarniczego średniego na podwoziu nie starszym niż 15 lat, silnik Diesel, wspomaganie kierownicy, kabina załogi  jednomodułowa jednoczęściowa – czterodrzwiowa na 6 osób  z szybami opuszczanymi

1.  Elementy nadwozia – nowe, w tym: kabina załogi

-  wykonana z oryginalnych elementów tłocznych, z ociepleniem ścian, sufitu, podłogi,

-  wyłożenie wykładziną miękką, kolorową sufitu i ścian,

-  podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową,

-  siedzenie skrzynkowe, uchylne, tapicerowane z pomieszczeniem na drobne narzędzia,

-  w suficie uchwyty do trzymania,

-  uchwyty zewnętrzne ułatwiające wsiadanie,

-  barierka wewnętrzna rurowa, mocowana pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami,

-  wieszaki na odzież,

-  stopnie rurowe wejściowe wyłożone blachą aluminiową,

-  wykonanie pod nadszybiem przednim półki do montażu „Motoroli”, radia, sterowania sygna-

łami uprzywilejowanymi itp

-  w  środku kabiny zespolonej w suficie –  specjalna półka na drobny sprzęt,

-  dywaniki na podłodze w kabinie (kierowca + dowódca),

-  „chlapacze” przy kabinie,

-  na drzwiach wewnętrznych specjalna kieszeń na dokumenty (kierowca),

-  zamocowane osłony przeciwsłoneczne, pióra wycieraczek,

-  dodatkowe ogrzewanie wodne kabiny załogi,

-  tapicerowane siedzenia kierowcy i dowódcy.

2.  Nadbudowa pożarnicza:

-  konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczona antykorozyjnie,

-  pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia,

-  nadkola z blachy aluminiowej,

-  7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych, obniż

-  żaluzje pyło- i wodoszczelne,

-  żaluzje wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, uniemożliwiający  samoczynne

opadanie, oraz zamki zamykane 1 kluczem,

-  schowki wyłożone blachą aluminiową, ścianki blachą gładką, a spód blachą łezkową,

-  z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,

-  w lewym tylnym schowku miejsce na agregat prądotwórczy i motopompę pływającą typu

NIAGARA na wysuwanym podłożu,

-  schowki przeznaczone na osprzęt wodny, wyposażone w stojaki na:

-     węże ø 52  - 10 szt.,

-     węże ø 75  -   8 szt.,

-     mocowanie prądownic ø 52  - 2  szt., i ø 75  - 1 szt.,

-     miejsce na pilarki do drewna i betonu,

-  schowki nadwozia oświetlone wewnątrz automatycznie po otwarciu żaluzji, oświetlenie   pola

pracy przed schowkami sterowane ręcznie,

-  z tyłu nadwozia drabinka wejściowa na dach nierdzewna, lampa niebieska LBO,

-  powierzchnia dachu oraz balustrada wyłożona blachą aluminiową łezkową,

-  na dachu wyprowadzenie do montażu działka wodno-pianowego oraz uchwyty do mocowania

drabiny DW-10, węży ssawnych, stojaka i klucza hydrantowego i.t.p.,

-  z tyłu pojazdu po lewej stronie miejsce na maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie.

3.  Instalacja  wodno-pianowa:

-  zbiornik wodny  2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy,  zabezpieczony

obustronnie lakierami antykorozyjnymi,

-  zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu króciec 1 x 75,

-  zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,

-  montaż instalacji tłocznej niskiego ciśnienia z autopompy, króciec 2 x 75,

-  wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2 ½”,

-  wyjście na szybkie natarcie niskociśnieniowe wyprowadzone na kolektorze z zaworem,

-  układ zraszaczy z czterema dyszami,

-  linia szybkiego natarcia z układem zwijania, wężem 40 mb i prądownicą PW25 Turbo Jet

4.  Instalacja autopompy:

-  autopompa  A 16/8, o wydajności 1600 l/min. montowana z tyłu pojazdu, napędzana  przez

przystawkę odbioru mocy, 2 wały napędowe i wał pośredni

-  tablica sterująca pracą autopompy z tyłu pojazdu (manometr, obroty silnika, elektroniczny

wskaźnik poziomu wody, wyłącznik silnika pojazdu).

5.  Instalacja  elektryczna posiadająca:

-  oświetlenie kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego,

-  oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego (3 lampy LBO niebieskie w koszach  ochronnych

oraz montaż sygnału dźwiękowego z mikrofonem),

-  maszt oświetleniowy: podnoszenie pneumatyczne, pochył i obroty najaśnic sterowane elektrycznie za pomocą pilota (bez agregatu prądotwórczego),

-  zamontowany sygnał cofania, dźwiękowego, z lampą pulsującą niebieską,

-  zamontowane lampy obrysowe,

-  zamontowane lampy odblaskowe boczne,

-  zamontowane tylne lampy (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania,

przeciwmgielne),

-  zamontowane lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej,

-  podstawki gumowe pod akumulatory,

-  możliwość montażu radiostacji i radia

-  lampy oświetlenia bocznego, zewnętrznego nad żaluzjami - pole pracy wokół nadwozia wraz z

osłonami (5 szt.)

6.  Lakierowanie i konserwacja.

-  malowanie lakierami akrylowymi zewnątrz i renowacyjnymi wewnątrz zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami,

-  zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,

-  samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym,

-  zakonserwowane podwozie,

-  wykonanie napisów bocznych OSP oraz numerów operacyjnych.

Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony. W przypadku sprowadzonego z poza terytorium Polski samochodu  nie zarejestrowanego i nie ubezpieczonego, samochód winien być oclony, posiadać badanie techniczne rozszerzone, aktualną opinię techniczna rzeczoznawcy o oferowanym pojeździe  i opinię Zespołu Technicznego ZW ZOSP RP odnośnie stanu pojazdu i przydatności z operacyjnego punktu widzenia.

za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie łącznej   brutto: .................................... PLN

(słownie: ....................................................................................................................................................)

w tym:........% podatek Vat ,  w kwocie:...........................................................PLN               
(Słownie:....................................................................................................................................................)

Cena, o której mowa wyżej, uwzględnia;

1. wartość samochodu, ubezpieczenia, przeglądu technicznego  dopuszczającego do użytkowania wymieniony pojazd, koszty transportu  do miejscowości Radzanów.

2. w przypadku sprowadzonego z poza terytorium Polski samochodu  nie zarejestrowanego i nie ubezpieczonego, samochód winien być oclony, posiadać badanie techniczne rozszerzone, aktualną opinię techniczna rzeczoznawcy o oferowanym pojeździe  i opinię Zespołu Technicznego ZW ZOSP RP odnośnie stanu pojazdu i przydatności z operacyjnego punktu widzenia.

3. Dostawa objęta zamówieniem zamierzamy realizować sami / przy współpracy z podwykonawcami*, tj.:....................................................................................................................................................................

(rodzaj robót/prac oraz nazwy firm podwykonawców)

W przypadku podzlecania robót/prac podwykonawcom odpowiadamy za ich część zamówienia jak za swoje własną.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz dokumentami przetargowymi i projektem   
     umowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i w całości przyjmujemy 
     warunki w nich zawarte.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia zawarcia umowy.

6.  Oświadczamy, ze posiadamy środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości  
       100% oferowanej kwoty.

7.  Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu ustalo-    
     nym przez Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiado-   
     mienia o wyborze oferty.

8.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do :   ………………...

9.* Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.* Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od ......... do ......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

11. Oferta zawiera ............... zapisanych stron / kart*, ponumerowanych kolejnymi numerami.

12. W załączeniu do oferty przedkładamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

a) ................................................................................................

b) ................................................................................................

c) ................................................................................................

d) ................................................................................................

Uwaga !

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy 
i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c.. Oferta winna  być podpisana przez pełnomocnika.

............................................                                                ......................................................

/miejscowość, data/                                                           /pieczęcie imienne i podpisy upełnomocnionych

przedstawicieli firmy Wykonawcy/

Zał. nr 2

#### SIWZ 1/2008

### Umowa nr   ......(projekt)

Zawarta w dniu ............................ w Przytyku pomiędzy  Gminą Radzanów  z siedzibą w Radzanowie, zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- Stanisława Fatka  – Wójta Gminy

# a ………………………………………………..…………………………………….

z drugiej strony , zwaną w dalszej części umowy „ Dostawcą”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………….

Zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ................. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy;

1.1.Miejsce  wykonania zamówienia;

Samochód pożarniczy dla O.S.P. w Radzanowie.

## Gmina Radzanów, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.

1.2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według CPV ;

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  – 34.14.42.10-3

§ 2

Wykonawca sprzedaje dla Zamawiającego samochód marki:……………………., o nr rejestracyjnym………….…., nr nadwozia…………………….., rok produkcji………………………

W/w stwierdza się na podstawie n/w dokumentów;..

1…………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………….

§ 3

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 4

Przedmiot umowy  zostanie wydany Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 5

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wynosi:

kwota ryczałtowym w kwocie łącznej   brutto: .................................... PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

w tym:........% podatek Vat ,  w kwocie:...........................................................PLN               
(Słownie;......................................................................................................................................)

ofertowym. Płatność w/w wynagrodzenia odbywać się będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury u Zamawiającego.

Cena, o której mowa wyżej, uwzględnia wartość samochodu, ubezpieczenia, przegląd techniczny  dopuszczającego do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem wymieniony pojazd, koszty transportu  do miejscowości Radzanów.

§ 6

1.Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie; 1 fakturą  końcową po dokonaniu odbioru.

2. Rozliczenie za dostawę samochodu nastąpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawcę na:

Gmina Radzanów

26 – 807 Radzanów 92A

NIP 798 – 124 – 90 – 90

3. Faktura będzie wystawiana na podstawie  protokołu przekazania przedmiotu zamówienia i dokumentacji samochodu.

4.Wynagrodzenie będzie płatne w PLN przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

5.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 7

1. Przekroczenie terminu przekazania przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy spowoduje pomniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 0,3 % wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę do 10% wartości umowy.

3. Wady  stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi dające się

usunąć, Wykonawca usunie w terminie  7 dni od daty powiadomienia..

4. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia usterek.

5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy.

6. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy.

7. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie lub przy współpracy z niżej wymienionymi podwykonawcami:

1....................................................................................................................................................

Zmiana podwykonawcy lub partnera ustalonego w ofercie – umowie lub podzlecenie robót innym

podwykonawcom lub partnerom wymaga zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za działanie lub zaniechanie.

3.Wykonawca składając fakturę za roboty wykonywane przez podwykonawców lub partnera dołączy potwierdzenie Zamawiającemu  uregulowania wynagrodzenia  tym podwykonawcom lub partnerowi.

§ 9

1. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy/art.145 Prawo Zamówień Publicznych/.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

§ 12

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sadu powszechnego w Radomiu.

§ 14

Integralna częścią niniejszej umowy są:

1) druk oferty złożony przez Wykonawcę

2) SIWZ nr  1/2008

§ 15

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden  egz. otrzymuje Wykonawca,  pozostałe  2 egz. pozostają u Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY:                                                                                                WYKONAWCA

# zał. nr 3

do SIWZ  - 1/2008

## Oświadczenie

dot.: przetargu nieograniczonego nr 1/2008 na „Dostawę używanego samochodu pożarniczego dla O.S.P. w Radzanowie”.



Wykonawca - Firma (nazwa i adres firmy)





oświadcza, że:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Uwaga !

1. W przypadku składania oświadczenia przez Wykonawców występujących wspólnie, należy  podać nazwy 
i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników s.c. Oświadczenie winno być podpisane przez pełnomocnika.



/  miejscowość i data/                                                               /podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela firmy Wykonawcy/