Załącznik do SIWZ

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu  zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 9 szt. monitorów interaktywnych, 6 szt. projektorów, 17 zestawów nagłośnienia pracowni szkolnych, 2 szt. kserokopiarek oraz 1 szt. wizualizera w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Radzanów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych.

1A. Minimalne parametry techniczne monitora interaktywnego:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu | min. 74,5" |
| 2 | Typ panelu | IPS |
| 3 | Rozdzielczość | min. 3840x2160 |
| 4. | Jasność | min. 330 cd/m2 |
| 5. | Czas reakcji | max. 8 ms |
| 6. | Głośniki | min. 2x 10 W |
| 7. | Żywotność panelu | min. 30 000 h |
| 8. | Szyba ochronna | min. 4mm szyby o twardości Mohs 7 |
| 9. | Waga | max. 60 kg |
| 10. | Technologia | Podczerwień |
| 11. | Narzędzie dotyku | Palec lub wskaźnik |
| 12. | Punkty dotyku | min. 20 |
| 13. | Złącza i porty | min. 2x HDMI 2.0 |
|  |  | min. 1x VGA |
|  |  | min. 4x USB, w tym min. 1x w wersji 3.0 - USB na przodzie monitora są współdzielone, tj. automatycznie przełączają się do aktywnego źródła obrazu (Android, OPS lub podłączony kablem USB Touch komputer |
|  |  | min. 1x mini jack 3.5mm |
|  |  | min. 1x RS232 |
|  |  | min. 1x LAN |
|  |  | min. 2x USB typu B dla przekazania dotyku do zewnętrznego komputera |
|  |  | slot na zabudowany komputer ze złączem wspierającym przesyłanie obrazu UHD@60Hz |
| 14. | Posiada : | Wbudowany, zintegrowany z monitorem interaktywnym komputer |
|  |  | Wbudowaną aplikację do przesyłania obrazu, dźwięku i dotyku bezprzewodowo |
|  |  | Możliwość aktualizacji oprogramowania monitora do najnowszej wersji przez internet |
|  |  | Wbudowany sklep z aplikacjami |
| 15. | Procesor | min. 2 rdzeniowy w architekturze ARM lub równoważnej |
| 16. | System | Android w wersji min. 6.0 |
| 17. | Pamięć RAM | min. 2 GB |
| 18. | Pamięć ROM | min. 16 GB |
| 19. | Języki | min. Polski, Angielski, Niemiecki |
| 20. | WiFi | Wbudowany lub dołączony do zestawu odbiornik WiFi |
| 21. | Sterowniki | Niewymagane lub dołączone do zestawu |
| 22. | Certyfikaty | CE |
| 23. | Akcesoria | Pilot |
| 24. | Gwarancja | min. 3 lata |
| 25. | Zasilanie | Monitor zasilany napięciem 100-240V |
| 26 | Montaż i podłączenie | Montaż monitora na ścianie w wyznaczonym miejscu, instalacja poprowadzona do biurka w listwach instalacyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną. |

1B. Minimalne parametry techniczne projektora:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj projektora | krótkoogniskowy |
| 2. | Parametry obrazu: | Technologia wyświetlania: DLP Rozdzielczość natywna: min. XGA (1.024 x 768), format 4:3 Kontrast: min. 12.000:1 Jasność: min. 3.000 ANSI lm Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: min. 7000 godz. |
| 3. | Wymagane złącza | Min.: 1 x wejście HDMI 2 x wejście VGA (D-Sub 15) 1 x wyjście VGA (D-Sub 15) 1 x wejście Composite 2 x wejście audio mini-jack 3.5mm 1 x wyjście audio mini-jack 3.5mm 1 x wejście audio RCA Stereo 1 x RJ45 1 x RS232 1 x USB |
| 4. | Wymagane parametry obiektywu: | Współczynnik odległości powalający na uzyskanie obrazu o przekątnej 80” z zakresu odległości wynoszącego 90 cm – 102 cm. |
| 5. | Wymagane funkcje/cechy projektora: | Menu ekranowe w języku polskim Możliwość sterowania funkcjami projektora przez sieć LAN Możliwość sterowania projektorem za pomocą RS232 Korekcja efektu trapezowego min. w pionie w zakresie wynoszącym min. +/-30° Odliczanie czasu na ekranie (tzw. timer) 3D Ready – wsparcie dla 3D w trybach Frame Packing oraz Side by Side Blokada hasłem dostępu do menu projektora Tryb tablicy kolorowej Wbudowany głośnik o mocy min. 10W |
| 6. | Akcesoria dołączone do zestawu: | Pilot Przewód zasilający Przewód VGA (D-Sub 15) Instrukcja obsługi Zasłonka obiektywu |
| 7. | Gwarancja: | min. 5 lat na projektor oraz 3 lata (lub max. 2000 godzin, cokolwiek nastąpi pierwsze) na lampę |
| 8. | Montaż i podłączenie | Montaż projektora na suficie lub na ścianie w wyznaczonym miejscu, instalacja poprowadzona do biurka w listwach instalacyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną. |

1C. Minimalne parametry techniczne głośników z montażem i podłączeniem w salach:

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc całkowita | Min. 36W RMS |
| 2. | Podłączenie | Bluetooth 3.0, Jack 3.5mm, Optical, Wyjście na subwoofer |
| 3. | Wymiary głośnika | Min 78 mm x 910 mm x 86 mm |
| 4. | Kolor | czarny |
| 5. | W zestawie | uchwyt montażowy, zasilacz, pilot na podczerwień z bateriami, kabel mini jack 3,5mm 1m, kabel Mini Jack-Cinch 1m |
| 6. | Zasilanie | 18,0 V 1,3A |
| 7. | Waga | ok. 1,7 kg |
| 8. | Gwarancja | 3 lata |
| 9. | Montaż i podłączenie | Zamontowanie nagłośnienia na ścianie w wyznaczonym miejscu, instalacja poprowadzona do biurka w listwach instalacyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną. |

1D. Minimalne parametry techniczne kserokopiarki:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybkość drukowania w A4 | Min. 34 str./min w kolorze, 36 str./min w mono |
| 2. | Czas pierwszego wydruku | do 9 sekund |
| 3. | Szybkość procesora | 532 MHz |
| 4. | Rozdzielczość | 1200 x 600 dpi |
| 5. | Pamięć (RAM) | min 256 MB, możliwość rozbudowy do 768MB |
| 6. | Pamięć dodatkowa | Urządzenie musi posiadać możliwość zainstalowania karty pamięci w standardzie SDHC4 o pojemności do 16GB, dzięki czemu będzie można realizować na urządzeniu „wydruki poufne” zabezpieczone kodem PIN. |
| 7. | Czcionki druku | 87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript |
| 8. | Języki druku | PCL5c, PCL6, SIDM, PostScript 3 emulacja |
| 9. | Kod kreskowy | Kody kreskowe z obsługą sumy kontrolnej |
| 10. | Zespół drukowania | Dupleks mechaniczny |
|  | Interfejs i oprogramowanie |
| 11. | Złącza | Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX |
| 12. | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7/8/10 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / ; Mac OS X 10.3.9 - 10.7 |
| 13. | Zaawansowane funkcje pracy w sieci i bezpieczeństwa | IPv6, autentykacja 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie MAC, filtrowanie IP, IPSec |
| 14. | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows; - obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT) - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - w przypadku nakładania ograniczeń, powinien umożliwiać blokadę druku kolorowego z jednoczesną możliwością automatycznej konwersji tych plików na postać czarno-białą która byłaby wykonywana na drukarce; - możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. |
|  | Podawanie papieru |
| 15. | Pojemność papieru | Podajnik 1: 630 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2 |
| 16. | Format papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości Druk dwustronny: A4, A5, B5 |
| 17. | Gramatura papieru | Podajnik 1: 64 – 176 g/m2; Druk dwustronny: 64 – 176 g/m2; Podajnik uniwersalny: 64 – 250 g/m2 |
| 18. | Odbiornik papieru | Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu Do 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry |
| 19. | Obciążenie | Maksymalne obciążenie do 100 000 stron miesięcznie |
| 20. | Wymaganie dodatkowe: | Płaski przebieg przy materiałach o dużej gramaturze Wymagana rozdzielność bębna i tonera. |
| 21. | Wymagane akcesoria: | Zapasowy toner (Black), podstawa jezdna |
| 22. | Wymaganie dodatkowe: | Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
| 23. | Gwarancja | 3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24 h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy. |

1E. Minimalne parametry techniczne wizualizera:

| L.p. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sensor (przetwornik) | 1/3.2 CMOS |
| 2. | Ilość pikseli (efektywna) | 8 Mpix |
| 3. | Rozdzielczość (efektywna) | Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix |
| 4. | Częstotliwość odświeżania | 30 FPS |
| 5. | Zoom cyfrowy | 16 x |
| 6. | Obszar skanowania | 580 x 326 mm |
| 7. | Fokus | Automatyczny/ręczny |
| 8. | Wbudowana pamięć | 80 zdjęć |
| 9. | Zapis na karcie pamięci (typ) | karta SDHC port USB - np. pendrive |
| 10. | Oświetlenie zewnętrzne | 1x |
| 11. | Typ oświetlenia | LED |
| 12. | Wejścia wideo | Min 1 HDMI i 1 VGA |
| 13. | Porty komunikacyjne | USB Mini USB |
| 14. | Waga | 2.5 kg |
| 15. | Wymiary max. | 200 x 525 x 380 mm |
| 16. | Wymiary min. | 230 x 73 x 305 mm |
| 17. | Zasilanie | Zasilacz 100 - 240V 50/60Hz AC 5V 2A DC |
| 18. | Obszar skanowania | format A3 (580 x 326 mm). |
| 19. | Funkcje dodatkowe | funkcje edycji obrazu, m.in.: obrót obrazu, tryb czarno-biały, negatyw, odbicie lustrzane, stopklatka, reflektor, podział obrazu oraz wiele innych dostępnych zarówno z poziomu wizualizera, jak i dostarczanego pakietu oprogramowania |
| 20. | Akcesoria w zestawie | instrukcja obsługi, kabel zasilający, oprogramowanie, pilot, przewód mini USB, przewód VGA |
| 22. | Gwarancja | min. 3 lata |

- Wykaz zadań do wykonania

Dostawa i montaż fabrycznie nowego niżej wymienionego wyposażenia szkolnych pracowni, o  parametrach technicznych opisanych w powyższych punktach

| Wyszczególnienie/ nazwa szkoły | Jedn. miary | PSP Bukónow | PSP Czarnocin | PSP Rogolin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor interaktywny z montażem | Szt. | 3 | 2 | 4 |
| Projektor z montażem | Szt. | 2 | 2 | 2 |
| Głośniki z montażem w salach | Zestaw | 8 | 3 | 6 |
| Kserokopiarka | Szt. | 1 | 1 | ------ |
| Wizualizer | Szt. | ----- | ------ | 1 |

3. Lokalizacja Projektu

Realizacja  projektu będzie umiejscowiona w trzech szkołach dla których Gmina Radzanów jest organem prowadzącym tj.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukównie, Bukówno 1, 26-807 Radzanów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnocinie, Czarnocin 58, 26-807 Radzanów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie, Rogolin 4A, 26-807 Radzanów

4. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie ze złożoną ofertą lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Płatności będą realizowane w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT. Wystawienie faktur następuje po podpisaniu przez  Zamawiającego  (bez uwag) Protokołów Odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Zakup sprzętu

Dla wprowadzenia aktywizujących metod nauczania konieczny jest zakup nowego wyposażenia szkolnych pracowni. Doposażenie szkół z terenu Gminy Radzanów w nowoczesny sprzęt wpłynie na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, oraz umiejętności uniwersalnych. Zakup nowoczesnego sprzętu i wykorzystywanie go w prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez nauczycieli usystematyzuje wiedzę, wprowadzi aktywizujące metody nauczania metodą eksperymentu.

Radzanów, 21.05.2019 r.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński