PRZEDMIAR  ROBÓT

na  wykonanie przebudowy drogi gminnej Radzanów – Gołosze

od km 0+000 do km 1+100

długość 1100 m , szerokość 4,0 m

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNNR 6 0102-02 | Roboty ziemne na odkład – wykonanie koryta gł.15 cm, szer.1,0 m, na poszerzeniu km 0+000-0+210 210x1,0 | m2 | 210,0 |
| 2. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 15 cm, na poszerzeniu km 0+000-0+210 210x1,0 | m2 | 210,0 |
| 3. | KNNR 6 1005-05 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy brukowej km 0+000-0+210, szer.3,20 m 210x3,20 | m2 | 672,0 |
| 4. | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie profilu poprzecznego istniejącej podbudowy brukowej – klińcem kamiennym o grub. warstwy śred.4 cm km 0+000-0+210, szer.3,20 m (210x3,20)x0,04 | m3 | 26,88 |
| 5. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni żużlowej, wykonywane mechanicznie, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni km 0+210-1+100, szer.4,20 m 890x4,20 | m2 | 3738,0 |
| 6. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy 10 cm – wzmocnienie istniejącej nawierzchni żużlowej km 0+210-1+100, szer.4,20 m 890x4,20 | m2 | 3738,0 |
| 7. | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy brukowej i tłuczniowej mieszanką mineralno-asfaltową, mechanicznie, w ilości śred. 50 kg/m2, /2 cm/ dla KR 1 km 0+000-0+210 [210x4,10+62x0,215x2]x0,050 | Mg | 44,0 |
| 8. | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 3 cm dla KR 1 km 0+000-0+210 210x4,0+62x0,215x2 | m2 | 855,0 |
| 9. | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm dla KR 1 km 0+210-1+100 890x4,0 | m2 | 3560,0 |
| 10. | KNNR 6 1301-05 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie km 0+000-1+100, strona P i L 1100x1,0x2 | m2 | 2200,0 |

Wyk. lipiec 2007 r.